## Slide 1
智慧社区巡检机器人
复赛答辩展示
参赛队伍：WHC
参赛赛项：第八届全球校园人工智能算法精英大赛 · 算法应用赛（赛马制）· 智慧社区
参赛阶段：复赛
日期：2026 年 10 月

## Slide 2
汇报提纲
2
▎赛题分析与总体思路
▎系统总体架构与技术选型
▎关键算法设计（建图 / 定位 / 导航 / 调度）
▎★ 遇到的核心困难与解决方案
▎实测数据与效果
▎系统创新点与工程亮点
▎Sim2Real 部署策略
▎总结与展望

## Slide 3
1 · 赛题分析与总体思路
3
▎赛项：智慧社区 —— 围绕“人、车、事”的社区精准治理
▎复赛阶段：纯仿真环境下的完整巡检流程验证（无硬件 / 无实车）
▎核心技术链路：建图 → 定位 → 规划 → 控制 → 任务调度 → 视觉识别
▎三层拆解：感知层（建图 / 定位 / 检测）· 决策层（规划 / 调度）· 执行层（跟踪 / 避障）
▎关键判断：难点不在单个算法的先进性，而在“把整条链路在真实约束下稳定跑通”，且具备向实车迁移的能力

## Slide 4
2 · 系统总体架构与技术选型
4
层次 | 选型 | 说明
操作系统 | Ubuntu 24.04 (WSL2) | 开发环境
中间件 | ROS 2 Jazzy | DDS 通信，长期支持
仿真器 | Gazebo Harmonic (gz-sim 8) | 经 ros_gz 桥接 ROS 2
SLAM | slam_toolbox | 图优化 + 回环检测
定位 | AMCL | 已知地图粒子滤波
导航 | Nav2 | 行为树驱动
全局规划 | SmacPlanner2D | A* 改进 + 代价惩罚
局部控制 | Regulated Pure Pursuit | 几何纯追踪 + 速度调节
调度 | community_patrol（自研） | 多点巡检编排
视觉 | YOLO + OCR（视觉组） | 6 类目标检测 + 车牌

## Slide 5
3 · 关键技术链路
5
① 仿真场景：4.2 m × 4.2 m 场地，围墙 + 车道 + 红绿灯 + 人偶立牌 + 车牌车
② 建图：slam_toolbox 在线建图 → 0.01 m 栅格地图（425×426 = 18.1 万栅格）
③ 定位：AMCL 粒子滤波，一键启动自动初始位姿
④ 规划：SmacPlanner2D 全局路径 + 代价惩罚远离车道边缘
⑤ 控制：RPP 轨迹跟踪 + 三层代价地图避障
⑥ 调度：community_patrol 节点编排 11 个站点（识别 / 红绿灯 / 车牌）
⑦ 通信：按任务特性分别用 Topic / Service / Action 三类机制

## Slide 6
4 · 遇到的核心困难总览
6
# | 困难 | 解决方案要点
1 | 2D 激光看不到地面车道线 | 三层递进：代价惩罚 + 衰减加速 + Keepout 掩膜
2 | 默认膨胀半径 0.55 m 堵死 0.8 m 窄道 | 缩至 0.20 m + 代价快速衰减
3 | AMCL 默认需鼠标点初始位姿（违规） | set_initial_pose 写死 + 固定出生点
4 | 建图默认参数在小场地错位 / 鬼影 | travel 0.08 / range 6.0 / 分辨率 0.01
5 | 恢复行为在窄道“越恢复越糟” | 按比例缩小后退与旋转参数
6 | AMCL 感知混淆（对称街区） | 小扰动自愈，大扰动 set_initial_pose 兜底
7 | 红绿灯逻辑与导航框架耦合风险 | 不改行为树，自研调度节点解耦
8 | tl_1 站点导航反复失败 | 系统化排查出测试残留障碍 → 删除

## Slide 7
困难 1 · 车道线合规（最大技术难点）
7
▎本质约束：赛题要求“不得压越车道线”，但车道线是地板纹理
▎2D 激光扫描平面在地面上方，只能感知立体障碍物，感知不到地面标线
▎→ 代价地图中不存在车道线约束，规划器会直接“抄近路”压线
▎三层递进方案：
① 提高代价惩罚 cost_penalty = 5.0（主动远离边缘）
② 加速代价衰减 cost_scaling_factor = 6.0（车道中心保持低代价）
③ 显式禁区掩膜 KeepoutFilter + 手工掩膜图（硬约束，脚本已就绪）

## Slide 8
困难 2 · 膨胀半径堵死窄车道
8
▎Nav2 默认 inflation_radius = 0.55 m，而车道宽度仅 0.8~1.0 m
▎→ 车道两侧膨胀区相互连成一片，整条车道变为全域高代价
▎→ 规划器直接报 Failed to create plan，系统完全无法工作
▎解决：膨胀半径 0.55 → 0.20 m（机器人半径 0.12 m + 8 cm 安全余量）
▎同时 cost_scaling_factor 3.0 → 6.0，代价从障碍物向外快速衰减
▎→ 保证车道中心始终保持低代价，路径自然走在车道中间

## Slide 9
困难 3 · 恢复行为顶墙 + 速度过快冲线
9
▎恢复行为：Nav2 默认后退 0.3 m / 旋转 90°，针对中等尺度设计
▎→ 在 0.8 m 窄道中“越恢复越糟”（退到另一侧墙、转出车道）
▎解决：按比例缩小恢复行为的位移与角度参数
▎速度：默认 0.5 m/s 在小场地会冲过停止线、过弯甩出车道
▎解决：desired_linear_vel = 0.18 m/s，配合到位精度 xy 0.08 m / yaw 0.12 rad

## Slide 10
困难 4 · 建图参数在小场地失效
10
参数 | 默认 | 本项目 | 调整理由
minimum_travel_distance | 0.5 m | 0.08 m | 4.2 m 场地转弯/墙角栅格错位
minimum_travel_heading | 0.5 rad | 0.08 rad | 旋转方向加密匹配
max_laser_range | 30 m | 6.0 m | 匹配雷达量程，挡掉穿墙/多径“鬼影”
resolution | 0.05 m | 0.01 m | 1 cm 栅格清晰还原窄车道与薄墙
map_update_interval | 5 s | 1 s | 边走边出图更流畅

## Slide 11
困难 5 · “一键启动、不得人为干预”合规
11
▎赛题要求：一键启动、自主执行，除严重故障不得人为干预
▎问题：Nav2 的 AMCL 默认需在 RViz 用鼠标点 2D Pose Estimate 指定初始位姿
▎→ 这本身即构成人为干预（违规操作）
▎解决：从配置层面消除 ——
开启 set_initial_pose: true 并写死初始位姿
配合 launch 文件固定机器人出生点，每次运行初值一致

## Slide 12
困难 6 · AMCL 感知混淆（场景对称性）
12
扰动幅度 | 恢复结果 | 定位误差
基线（无扰动） | — | ~2 cm
0.42 m 小扰动 | 3 s 内自主收敛 | ~1.1 cm
1.5 m 大扰动（等价 kidnap） | 锁定错误对称位置，21 s 未自愈 | ~1.25 m
结论：小噪声/漂移 AMCL 可自行纠正；大扰动（对称街区导致感知混淆）需 set_initial_pose 兜底。

## Slide 13
困难 7 · 红绿灯逻辑与导航框架解耦
13
▎若在 Nav2 行为树中实现红绿灯，会与上游版本强耦合、升级易失效、调试成本高
▎解决：不改动行为树，业务逻辑集中在自研 community_patrol 调度节点
▎→ 导航框架保持标准，业务逻辑集中可控（高内聚低耦合）
▎隐蔽 bug：等待导航结果时若不持续 spin_once，订阅回调不触发
▎→ 会导致导航途中收不到红绿灯状态，红灯停车逻辑完全失效
▎→ 解决：等待循环中持续调用 rclpy.spin_once(timeout_sec=0.1)

## Slide 14
困难 8 · tl_1 站点导航失败的系统化排查
14
▎现象：整圈巡检只有 tl_1（红绿灯 1 停止线）3 次超时/中止，其余 10 站全到达
▎排查链（4 步定位根因）：
① 代价地图：目标点 (-0.1,1.3) 为 OCC（占用），停止线处 FREE
② 静态地图：该点像素 FREE → 排除建图残留
③ gz model --list：发现遗留的 obstacle_test 障碍块（Q11 测试残留）
④ 删除该障碍 → 代价地图清零 → 单点 SUCCEEDED，整圈 11/11 全通过
▎结论：非代码 bug，是测试残留物 —— 体现“数据→地图→场景”逐层定位的方法论

## Slide 15
5 · 实测数据与效果（headless 仿真）
15
指标 | 实测结果
巡检一圈通过率 | 11 / 11 站全部到达，0 失败
一圈总耗时 | 156 s（仿真时钟，含 6 个识别站各停 3 s + 2 个红绿灯站）
规划耗时 Q8 | 0.4 ~ 3.6 ms（<< 100 ms 达标）
动态避障 Q11 | 障碍出现 0.51 s 触发重规划，绕行最近距离 30.4 cm
定位恢复 Q5 | 基线 ~2 cm；0.42 m 扰动 3 s 收敛到 1.1 cm

## Slide 16
6 · 系统创新点与工程亮点
16
① 设计阶段即识别“2D 激光看不到地面标线”的本质约束，三层递进解法
② 配置层面解决“一键启动”合规性，消除人工点位姿
③ 导航框架与业务逻辑解耦，不修改 Nav2 行为树
④ 面向 4.2 m 小尺度场地的系统性参数标定（多处默认值失效的逐一修正）
⑤ 完整运用 Topic / Service / Action 三类通信机制

## Slide 17
7 · Sim2Real 部署策略
17
① 参数外置：所有参数集中 YAML，实车只换参数文件，不改一行代码
② 噪声注入：主动注入激光噪声 / 里程计漂移 / 光照变化 / 动态障碍，提前暴露鲁棒性问题
③ 接口抽象：调度层只依赖 Nav2 标准 Action，不依赖具体底盘，上层逻辑完全复用
▎实测鲁棒性：0.42 m 扰动 AMCL 3 s 自愈到 1.1 cm；大扰动需 set_initial_pose 兜底

## Slide 18
8 · 总结与展望
18
▎完整链路：场景构建 → SLAM 建图 → 精确定位 → 全局规划 → 局部控制 → 多点调度 → 视觉联动
▎价值：不仅算法实现完整，更在于对赛题约束的深入分析与工程化设计
▎面向总决赛：
① 完成仿真到实车的算法迁移与参数标定
② 扩展识别任务（垃圾桶 / 楼宇火灾 / 异常温度 / 仪表 / 电动车状态）
③ 针对现场 5 分钟限时优化调度策略与运动效率
▎谢谢各位评委老师！